## Slide 1: Komprese videosignálu, kompresní standardy, formáty
Multimediální systémy

## Slide 2: Komprese barevného digitálního videosignálu
Vzorkování
  Oddělené vzorkování jasové a chroma složek
  Vzorkovací formáty: 4:4:4, 4:2:2, 4:1:1, 4:2:0
  Může být doplněna hodnota pro alpha kanál (např. 4:2:2:4)
Lineární kvantování
  na 8 bitů (vysílací kvalita)
  na 10 bitů (studiová kvalita)
Datová redukce - kódování videosignálu a komprese dat
  odstranění nadbytečných (redundantních) a irelevantních (zbytečných) dat
    redundance – je možné tato data zpětně obnovit na straně přijímače
    irelevance – založeno na omezení lidského zraku

## Slide 3: Komprese barevného digitálního videosignálu
Nejčastějším barevným modelem pro digitální video je model YCrCb
Cr – rozdílová červená složka, Cb – rozdílová modrá složka
Formát | 4:4:4 |  | 4:2:2 |  | 4:2:0 | 
signál | fvz [MHz] | bitrate [Mb/s] | fvz [MHz] | bitrate [Mb/s] | fvz [MHz] | bitrate [Mb/s]
signál Y | 13,5 | 108 | 13,5 | 108 | 13,5 | 108
signál CR | 13,5 | 108 | 6,75 | 54 | 6,75 | 27
signál CB | 13,5 | 108 | 6,75 | 54 | 6,75 | 27
sériová nekomprimovaná data | 40,5 | 324 | 27 | 216 | 27 | 162

## Slide 4: Komprese barevného digitálního videosignálu
vzorkovací formáty pro různé záznamové standardy
druhé číslo značí horizontální frekvenci výskytu, druhé vertikální
http://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_subsampling
http://www.grafika.cz/rubriky/digitalni-video/digitalni-video-3-vzorkovani-130120cz
4:2:0 – ½ hor. f, ½ ver. f
4:1:1 – ¼ hor. f, full ver. f

## Slide 5: Komprese barevného digitálního videosignálu
Pro 4:2:0 jsou barevné vzorky dopočítány jako průměrné hodnoty
Y
Chroma

## Slide 6: Komprese barevného digitálního videosignálu
Pro 4:2:0 jsou barevné vzorky dopočítány jako průměrné hodnoty z určité skupiny vzorků
Vzorkování se liší u MPEG-1 a MPEG-2
Pro různé formáty videa je vzorkování 4:2:0 různé (DVCPRO, DV PAL apod.)
MPEG-1
MPEG-2

## Slide 7: Kamerové formáty
Kamerové formáty – komprese
zdroj: http://www.grantvideo.cz/kodeky.html

## Slide 8: Komprese videosignálu
Komprese barevného videosignálu je založena na tzv. 3 dimenziálním poli jednotlivých bodů
  2 dimenze tvoří vertikální a horizontální pozice v rámci video sekvence (komprese Intraframe - Wavelet, DCT)
  3. dimenzi tvoří časová osa (komprese Interframe)
Komprese videosignálu probíhá na dvou úrovních:
komprese dat v rámci jednoho snímku (viz komprese v grafice)
  DCT (Diskrétní kosinová transformace) - převod prostorových souřadnic (x, y, barva) pixelů do frekvencí s cílem oddělení informací s nízkými frekvencemi (pomalých změn jasu nebo barev) od vysokých (náhlých změn). V každém bloku se DCT provádí třikrát, pro jasovou složku a pro dvě barevné složky.
  Intraframe (intra - uvnitř)
    snímky na sebe nejsou vázány
    vhodné pro následné zpracování (střih)

## Slide 9: Komprese videosignálu
kompenzace obrazu v čase či kompenzace pohybu (Motion Compensation)
  komprese probíhá v časové dimenzi, v závislosti na změně obrazu v jednotlivých na sebe navazujících snímcích
  Interframe (inter - mezi snímky)
    dosahovaná komprese je výrazně vyšší než intraframe
    typické pro formáty kompresní snadardy MPEG
    vhodné jako finální komprese, resp. jako finální výstup

## Slide 10: Standardy komprese videa

## Slide 11: Standard MPEG (Moving Picture Expert Group)
organizace založená r. 1988, která definuje standardy komprese multimediálních dat
MPEG komprese je tzv. asymetrická (kódování je o mnoho složitější proces než dekódování) => vyšší nároky (finanční a technické) na kodéry (poskytovatel dat) než dekodéry (koncový uživatel)
algoritmus komprese videa a audia MPEG využívá ztrátovou kompresi a dosahuje kompresního poměru 1:10 až 1:200

## Slide 12: Standardy MPEG (Moving Picture Expert Group)
MPEG definuje celou řadu kompresních formátů, resp. standardů pro různé typy multimediálních dat
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, atd.
Jednotlivé formáty často zahrnují několik úrovní, tzv. part, které specifikují určitou oblast daného formátu
part 1 – systémové informace (synchronizace, aj.)
part 2 – video
part 3 – audio (MPEG-1 part 3 Layer III)
Princip MPEG (-1, -2)
DCT
interframe komprese s využitím predikce snímků I,P,B v rámci tzv. skupiny snímků GOP
kompenzace pohybu
VLC (Variable Length Coding) – kódování s proměnnou délkou slova

## Slide 13: Standard MPEG-2
Predikce – předpoklad pobyhu obrazu napříč snímky
celá video sekvence se zkládá z jasně definovaných skupin snímků, tzv. GOP (Gropu of Pictures) s určitou délkou (počtem snímků)
  příliš dlouhé GOP znesnadňují a prodlužují rekonstrukci požadovaného snímku uvnitř daného GOPu (pro MPEG-1/2 (např. u DVD) je max. délka GOP 12 snímků pro PAL (15 pro NTSC)
jednotlivé snímky jsou typu I, P a B
  I (Intra-coded) – tzv. klíčový snímek; kódován pouze metodou intraframe (M-JPEG) – k dekódování obrazu nepotřebuje informace z jiných snímků
  P (Predictive-coded) – využívá informace z jednoho předcházejícího I nebo P snímku/bloku
  B (Bidirectionally predictive-coded) – odvozeny od přecházejícího a/nebo následujícího I či P snímku

## Slide 14: Standard MPEG-2
pořadí zobrazovaných snímků nemusí odpovídat pořadí přenášených sn.
  počet B-snímků může být proměnný (0 až ?)
  pokud sekvence obsahuje B-snímky, je řazení snímků v datovém toku (coding order) jiné než pořadí pro zobrazení (display order) z důvodu rekonstrukce jednotlivých B-snímků
  nejdříve se kóduje P-snímek (P4) dle změny oproti předchozímu P či I snímku (I1)
  následně se kódují B-snímky (B2,B3), které leží mezi snímky I1 a P4

## Slide 15: Standard MPEG-2
schéma rozkladu video sekvence na jednotlivé bloky dat

## Slide 16: Standard MPEG-2
blok
velikost 8x8 obr. bodů
jsou tři typy
  s jasovou informací (Y)
  s červenou nebo modrou barevnou složkou (Cr nebo Cb)
nejmenší jednotka užívaná pro intraframe kompresní algoritmus MPEG
makroblok
skládá se ze 4 bloků 8x8 bodů (tj. 16x16 obr. bodů na jeden makroblok)
pro 4:2:0 obsahuje makroblok 6 bloků (4xY,1xCb,1xCr)
základní jednotka pro interframe kompresní algoritmus MPEG
Y Cr Cb

## Slide 17: Standard MPEG-2
slices (pruhy makrobloků)
skupina několika makrobloků vedle sebe
slices jsou v datovém toku zapsány tak, jak jdou po sobě zleva doprava a shora dolů
jednotlivé slices nemusí pokrývat celý obraz a může se jejich rozmístění se může v jednotlivých snímcích lišit
co neleží ve slices, není kódováno a tedy ani přenášeno

## Slide 18: Standard MPEG-2
intraframe komprese – využití JPEG (JPEG 2000) komprese
kódování I-snímků, resp. I-makrobloků
kompenzace obrazu (motion compensation)
porovnávání změn v malých částech obrazu (makroblok) mezi dvěma různými snímky
kódování P-snímků/P-makrobloků
  může být kódován jako I-makroblok
  je kódována změna obrazové informace a změna polohy kódovaného makrobloku oproti předchozímu
  využití pohybového vektoru

## Slide 19: Odhad pohybu (motion estimation)

## Slide 20: Standard MPEG-2
pohybový vektor (motion vector)
  vektor daný sořadnicí x, y
  určuje změnu a směr pohybu určitého makrobloku (16x16 obr. bodů) z jednoho referenčního snímku na právě kódovaný
  př.: (0,0) znamená, že makroblok je na stejném místě
  využití pohybového vektoru je princip pohybové kompenzace (motion compensation)

## Slide 21: Standard MPEG-2
kódování B-snímku
  kódován stejně jako P-snímek, tedy změna obrazové informace a pohybový vektor makrobloku
  oproti P-snímku využívá informací z následujícího referenčního snímku a kóduje až průměr z obou snímků

## Slide 22: Standard MPEG-2
pro I-snímky je cca 1 b/pixel
pro P-snímky 0,1 b/pixel
pro B-snímky 0.015 b/pixel
příklad porovnání velikosti dat jednotlivých I,P a B snímků

## Slide 23: Standard MPEG-2
struktura datového toku videa

## Slide 24: Standardy MPEG (Moving Picture Expert Group)
MPEG-1 (1993) – part 1 až part 5
MPEG-1 Video (part 2)
  podporuje až 4095 × 4095 (12-bitů), 30 fps a 100 Mb/s
  běžně pracuje s obrazem 352 × 228 nebo 320 × 240 bodů při 25 fps a datovým tokem do 1,5 Mb/s (1150 kb/s obraz, 224 kb/s stereozvuk) CD, VCD
  obsahuje navíc D-snímky - speciální samostatné I-snímky s vysokou kompresí pro možnost rychlého prohlížení záznamu
  využívaný pro formát VideoCD (352x288 PAL)
MPEG-2 – part 1 až part 11
MPEG-2 Video (part 2)
oproti MPEG-1 umožňuje pracovat s prokládaným obrazem
běžné 720 × 576 pro PAL, datový tok 10 Mb/s
až 720p či 1080p, datový tok až 15 Mb/s
využívaný pro DVD, HDV, HDTV, DVB
odpovídá standardu H.262, proto často označován jako H.262/MPEG-2 Part 2

## Slide 25: Standard MPEG-2
MPEG-2 definuje několik stupňů kvality pro různá použití pomocí tzv. profilů a úrovní (level) – MPEG-2 MP@ML (formát DVD, DVB)
profily
úrovně
(určují rozlišení obrazu => datový tok)
SP | Simple Profile | Používá pouze snímky typu I a P.
MP | Main Profile | Nejpoužívanější (DVD, DVB, HDV), používá samplování barev 4:2:0 a všechny typy snímků IPB.
422P | 4:2:2 Profile | Používán ve studiové produkci a jako jediný používá samplování 4:2:2.
SNR | SNR Profile | Jako Main Profile, navíc umožňuje rozdělení bitrate podle odstupu signálu od šumu pomocí kvantizace.
SP | Spatial Profile | Jako Main Profile, ale zakódovává nejprve v nižším rozlišení a navrch teprve ve vyšším rozlišení.
HP | High Profile | Umožňuje rovněž 4:2:2 samplování a navíc SNR a Spatial škálování.
LL | Low Level | 352x288/240, maximálně 4Mb/s
ML | Main Level | 720x576/480, maximálně 15Mb/s
H-14 | High 1440 | 1280×720p a 1440×1080i, maximálně 60Mb/s, používán u HDV
HL | High Level | 1920x1080, maximálně 80Mb/s

## Slide 26: Standard MPEG-4
MPEG-4 (1999) – part 2, 10, 29, …
transformace s proměnnými bloky od 4 × 4 do 16 × 16 pixelů
MPEG-4 stream je řešen z pohledu audio a visuálních objektů (visual object)

## Slide 27: Standard MPEG-4
VO může být ve více snímcích a jeho poloha a pohyb v čase je určena pomocí Video Object Plane (VOP) – na principu I,P,B metody (tedy I-VOP, P-VOP a B-VOP)
VOP jsou zakódovány ve struktuře celého streamu jako Group of Video Object Planes (GOV)
z vizuálního hlediska existují dva základní typy objektů:
  Statický obraz (plane)– např. statické pozadí
  Video objekt (VO) – objekt, který se pobyhuje, mění tvar atd.

## Slide 28: Standard MPEG-4

## Slide 29: Standard MPEG-4
objekt může být zakódován v tzv. 2D dimenzi (pouze v jednom snímku) nebo v 3D dimenzi (změna napříč snímky)
shape coding
  kódování jednotlivých VO, tvaru a změn pohybu napříč snímky (jsou určeny pixely, které daný objekt vymezují)
sprite coding
  kódování pozadí objektů (statických obrazů), tedy takových objektů, které se nemění a počítá se, že budou statické napříč snímky
postprocessing (filter) pro ostodstranění kostkatění obrazu
MPEG-4 Video / Visual (part 2)
MPEG-4 Advance Video Coding (part 10) – specifikace pokročilé komprese videa (zahrnuje výše uvedené výhody MPEG-4)
  MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding) / H.264

## Slide 30: Standard MPEG-4
MPEG-4
MPEG-4 definuje různé typy profilů (visualní, audio, grafický, popis scény, aj.), které určují vlastnosti, které daný kodek může použít
Simple Visual Profile | pouze obdelníkové objekty; určen pro aplikace na mobilních sítích
Core Visual Profile | objekty mohou mít libovolný tvar; určen pro aplikace s nízkou mírou interaktivity (internetové multimediální aplikace)
Main Visual Profile | prokládaný obraz, průhledné objekty, sprite coding; určen pro interaktivní aplikace DVB a DVD
3 hlavní visuální profily MPEG-4
http://iphome.hhi.de/wiegand/assets/pdfs/DIC_H264_07.pdf
http://tcs.rwth-aachen.de/lehre/Komprimierung/SS2012/ausarbeitungen/H264-MPEG4.pdf
http://www.tvfreak.cz/kodeky-tajemstvi-zbavene/479

## Slide 31: Standardy video kodeků řady H.26x
řada standardů pro kompresi video signálu dle norem ITU-T
H.261 (1988) – zcela první kompresní standard pro digitální video signál
na jeho základě byly postaveny další standardy pro kompresi videa (řady H.26x a MPEG)
H.262 – technicky shodné s MPEG-2 Part 2
H.263 (1995) – standard navržen pro videokonference a internetový přenos s nízkým datovým tokem
  využívaný např. pro flash video, ffdshow, VLC
H.264 – technicky zcela odpovídá MPEG-4 part 10
H.265 (HEVC) – nástupce H.264

## Slide 32: Standard MPEG-4 AVC / H.264
makrobloky 16x16 px
  sub-makrobloky 16x8, 8x16 nebo 8x8 px
    blok 4x4 px (Y bloky a chroma bloky)
  4:2:0 => 16 Y bloků, 4 Cb bloky, 4 Cr bloky
kyp kódování (I,P,B) rozdělen na úrovni slices => i-slice, b-slice, p-slice
vyšší flexibilita v porovnávání předchozích a následujících snímcích/slices

## Slide 33: Standard MPEG-H (HEVC) / H.265
MPEG-H part 2 (High Efficiency Video Coding – HEVC) – první draft v r.2011
HEVC/H.265 <= sloučení pracovních skupin
počítá s kódováním v rozlišení 4K a vyšší

## Slide 34: Standard MPEG-H (HEVC)
místo makrobloků jsou definovány tzv. CTB (coding tree blocks)
  64x64 až 16x16 obr. bodů
B - bloky (blocks) – část obrazu, která je kódována (rozdělení z hlediska Y,Cb,Cr)
U - jednotky (units) – logická jednotka, která je kódována do výsledného dat. toku

## Slide 35: Standard MPEG-H (HEVC)
V HEVC byla výrazně vylepšeno kódování díky zvýšení směrů, ve kterých se řeší predikce.
Oproti H.264/AVC je zde širší škála směrů predikce pro jednotlivé bloky

## Slide 36: Standard MPEG-H (HEVC)
V CTU jsou tzv. CTB (coding tree blocks) - luma nebo chroma bloky
CTB jsou transformovány na tzv. CU (coding units), resp. CB
Jednotlivé CU jsou rozděleny na:
  PU (prediction unit)
  TU (transform unit)
  Struktura: CTU, CTB -> CU, CB -> PU, TU, PB, TB
https://codesequoia.wordpress.com/2012/10/28/hevc-ctu-cu-ctb-cb-pb-and-tb/
http://iphome.hhi.de/wiegand/assets/pdfs/2012_12_IEEE-HEVC-Overview.pdf
http://dustsigns.de/CMS/wp-content/uploads/HEVC.pdf