## Slide 1: Multimediální systémy - Zvuk
Multimediální systémy, ver. 18

## Slide 2: Akustika
Věda zabývající se fyzikálními ději, které jsou spojeny se vznikem zvukového vlnění, jeho šířením a vnímáním zvuku sluchem.
Akustiku je možné dělit na:
  fyzikální – studuje způsob vzniku a šíření zvuku a zabývá se jeho odrazem a pohlcováním v různých materiálech,
  hudební – zkoumá zvuky a jejich kombinace se zřetelem na potřeby hudby,
  fyziologická – zabývá se vznikem zvuku v hlasovém orgánu člověka a jeho vnímáním v uchu,
  stavební – zkoumá dobré a nerušené podmínky poslouchatelnosti hudby a řeči v obytných místnostech a sálech,
  elektroakustika – zabývá se přeměnou zvuku na elektrický signál a zpět, jakož i zpracováním a záznamem těchto signálů.
zdroj zvuku – chvění pružných těles

## Slide 3: Fyzikální podstata zvuku
Zvuk je mechanické vlnění v pružném prostředí (vnímatelné lidským sluchem). Šíří se v pevném, kapalném i plynném prostředí.
V pevném prostředí podélně (ve směru šíření) i příčně (kolmo na směr šíření), v kapalném a plynném pouze podélně.
Zvukové vlnění šířící se vzduchem je charakterizováno střídajícím se zhušťováním a zřeďováním molekul vzduchu – tato místa prostupují vzduchem určitou rychlostí – rychlost šíření zvuku (c).
Akustický tlak – změny tlaku oproti klidovému barometrickému tlaku způsobené šířením zvuku
Jedno zhuštění a zředění tvoří zvukovou vlnu => délka zvukové vlny (λ)
Počet zhuštění či zředění za 1s se označuje jako frekvence (f) [Hz]

## Slide 4: Fyzikální podstata zvuku
Rychlost šíření zvuku závisí na prostředí
Rychlost zvuku ve vzduchu stoupá s teplotou i s tlakem (zjednodušené konstatování pro účely tohoto předmětu)
Příklady rychlostí zvuku v různých materiálech
rychlost zvuku ve vzduchu 340,5 m/s (1mach)
  tlak 1,0133.105 Pa, nulová nadmořská výška, teplota 15 °C
Ve vzduchu o teplotě t(°C) je rychlost zvuku v = (331,82 + 0,61{t}) m.s-1

## Slide 5: Vlastnosti zvuku
Zvuk je možné rozdělit na:
  Tóny – grafem závislosti intenzity zvuku na čase je periodická funkce.
  Hluk – signály, které obsahují celé spektrum všech kmitočtů určitého rozsahu se označují jako šum, případně hluk.
Hluk je zvuk s neurčitou výškou, jehož kmitání je nepravidelné a nemá jednoznačnou frekvenci.
brum - charakteristický hluk na frekvencích střídavého napětí, které používají elektrické přístroje.
  v závislosti na místní frekvenci obsahuje složky s násobky 50Hz nebo 60Hz

## Slide 6: Vlastnosti zvuku – hlasitost a intenzita
Intenzita zvuku je definována podílem akustického výkonu a plochy S, kterou vlnění prochází I = P/S [W.m-2]
Hladina intenzity zvuku
  K vyjádření hladiny intenzity zvuku se používají logaritmické jednotky - Bel (B), resp. decibel (dB).
  Pro hladinu zvuku o frekvenci 1 kHz platí vztah:
  L=10 log I/Io [dB, Wm-2]
    Io=10-12 Wm-2 - prahová hodnota intenzity zvuku je experimentálně zjištěná hodnota intenzity zvuku odpovídající prahu slyšitelnosti
  Zvýšení hlasitosti o 6dB = zvýšení akustického tlaku na dvojnásobek
Hlasitost [Ph] – subjektivní veličina; vjem v lidském uchu vyvolán akustickým tlakem; závisí na citlivosti sluchu
  Citlivost sluchového orgánu je mimořádná. Kdyby byla dvojnásobná, slyšeli bychom samovolný pohyb molekul vzduchu kolem nás (Brownův pohyb).
  Citlivost ucha, tedy i hlasitost je závislá na frekvenci zvuku.

## Slide 7: Vlastnosti zvuku – hlasitost a intenzita
hladiny stejné hlasitosti – hodnoty intenzity zvuku, které mají při různých frekvencích stejný účinek
práh bolestivosti – 140 dB práh slyšitelnosti – 0dB
citlivost lidského ucha je největší mezi 700Hz a 6kHz (3kHz – 4kHz)
při frekvenci okolo 20Hz musí být intenzita přibližně o 70 dB (o 7 řádů) vyšší než při frekvenci 3 kHz, aby byl zvuk vnímán se stejnou hlasitostí

## Slide 8: Vlastnosti zvuku – hlasitost a intenzita
zvuk | B / dB
práh slyšení | 0 dB
tikot náramkových hodinek u ucha | 10 dB
šepot | 30 dB
hlasitý hovor na 1 m | 50 dB
pouliční hluk při silném provozu | 80 dB
Motocykl | 90 dB
sbíječka a velmi silná hudba | 100 dB
práh bolesti | 130 dB

## Slide 9: Otázky
Jaká je nejmenší časová prodleva mezi 2 zvuky, aby je člověk od sebe dokázal oddělit?
  Co je ozvěna a jaké jsou podmínky pro její vznik?
Co je dozvuk a jaké jsou podmínky pro jeho existenci?
Čím je dána rychlost zvuku v daném prostředí?
Kolikrát se zvýší intenzita zvuku při zvýšení hladiny akustického tlaku o 60dB?

## Slide 10: Vlastnosti zvuku – výška tónu
Výška zvuku je vlastnost jednotlivých tónů, tedy určujeme vždy výhradně výšku tónu – výška tónu je určena frekvencí.
Zvuk obsahující jediný tón není přirozeným zvukem – možné vytvořit pouze uměle pomocí generátoru.
Jednoduchý tón má sinusový průběh a má tedy pouze jednu jedinou frekvenci.
Složený tón je výsledkem superpozice většího počtu jednoduchých tónů a jejich frekvence jsou násobky frekvence základního tónu, který má nejnižší frekvenci (základní frekvence)
Absolutní výška tónu je určena základní frekvencí (složené tóny) nebo frekvencí daného tónu (jednoduché tóny).
komorní a 440Hz
rozsah běžného člověka je 16Hz – 16kHz (20Hz – 20kHz)
ultrazvuk – vyšší než 16kHz
infrazvuk – nižší než 16Hz
200 Hz
1 kHz
online generátor tónů
http://www.seventhstring.com/tuningfork/tuningfork.html

## Slide 11: Vztah hlasitosti a frekvence zvuku

## Slide 12: Vlastnosti zvuku – barva zvuku
určuje charakteristický zvuk daného složeného tónu pro lidský sluch
Barva tónu je určena obsahem vyšších harmonických tónů ve složeném tónu.
složený tón (a) obsahuje základní kmitočet (b – první harmonická) a další harmonické složky (c – druhá harmonická)
Na základě počtu a typu obsažených harmonických je možné sluchem odlišit tóny o stejných výškách z různých zdrojů zvuku (hudební nástroje).

## Slide 13: Odraz, lom a pohlcování zvuku
Při přechodu z jednoho prostředí do druhého dochází k odrazu a lomu zvukové vlny.
Díky odrazu a lomu zvuku mají prostředí různé akustické vlastnosti (venkovní prostředí, kostel, koncertní sál, nahrávací studio)
difúzní (dozvukové) akustické pole – prostor, který je rovnoměrně vyplněn energií zvuku (nevznikají hluchá místa či místa se špatnou slyšitelností); intenzita zvuku je ve všech místech stejná
I0 = Ir + Ia
Ia – intenzita pohlceného vlnění

## Slide 14: Fyzikální podstata zvuku

## Slide 15: Elektroakustické měniče
Elektroakustika se zabývá přeměnou zvuku na elektrický signál a zpět, jakož i zpracováním a záznamem těchto signálů
Elektroakustické měniče přeměňují zvuk na elektrický signál nebo naopak.
mikrofony a reproduktory

## Slide 16: Mikrofony
přeměňuje zvuk na elektrický signál
základní parametry mikrofonu:
citlivost – udává velikost výstupního napětí naprázdno při akustickém tlaku 1 Pa (většinou při 1 kHz)
směrová charakteristika – znázorňuje závislost citlivosti mikrofonu na směru, ze kterého přichází zvuk
frekvenční charakteristika – udává závislost výstupního napětí mikrofonu na frekvenci
výstupní impedance – poměr napětí naprázdno k proudu nakrátko; důležitá pro připojení mikr. k zesilovači

## Slide 17: Mikrofony, směrová charakteristika

## Slide 18: Dělení mikrofonů
Dle akustiky jsou mikrofony rozděleny na:
tlakové mikrofony
  akustická vlna dopadá na membránu pouze z jedné strany a zbytek systému je akusticky uzavřen
  výstupní elektrický signál je přímo úměrný intenzitě zvuku a mikrofon má obyčejně kulovou směrovou charakteristiku
gradientní mikrofony
  akustický signál je přiveden před i za membránu
  úroveň výstupního elektrického signálu není úměrná jen jeho intenzitě, ale i jeho gradientu, tj. přírůstku intenzity v závislosti na vzdálenosti zdroje zvuku od mikrofonu
  díky tomu je možné eliminovat nežádoucí okolní hluk a sklony ke zpětným vazbám
Podle principu fungování na se dělí na elektrostatické, dynamické, uhlíkové, aj.

## Slide 19: Elektrostatický mikrofon (kondenzátorový)
Membrána tvoří pohyblivou elektrodu kondenzátoru, postavenou proti pevné elektrodě. Při kmitání membrány se mění kapacita kondenzátoru a tím se moduluje procházející proud, protože napájecí napětí je stále stejné (Q = C*Up).
Elektrostatické mikrofony se vyznačují velkou výstupní impedancí, vyrovnanou frekvenční charakteristikou, vysokou citlivostí, malým zkreslením a vysokou stabilitou svých vlastností.
Používají se ve studiové technice a pro měřící účely.

## Slide 20: (Elektro)dynamický mikrofon
Membrána kmitající vlivem zvuku je spojena s cívkou, která se pohybuje v magnetickém poli permanentního magnetu. Pohybem cívky v magn. poli vzniká elektrický signál.
vyrovnaná přenosová charakteristika
nejrozšířenější pro pódiové ozvučení
1 – permanentní magnet, 2 – vinutí cívky, 3 – membrána, 4 – vodiče

## Slide 21: Piezoelektrický mikrofon
Využívá schopnosti krystalů generovat elektrický potenciál při mechanickém namáhání
Pouze některé materiály – např. keramika
Chvění membrány se přenáší na výbrus krystalů, a tím dochází ke změně napětí
Stejný princip při generování zvuku
Vysoká impedance (řády megaohmů)
Rozšířený hlavně jako reproduktor v levných malých zařízeních
Piezoelektrický jev

## Slide 22: Uhlíkový mikrofon
Základem je miska naplněná uhlíkovým práškem, která je z jedné strany zavřená membránou. Membrána, na níž dopadá akustické vlnění rozechvívá uhlíkový prášek, který tím mění svůj odpor. Protéká-li uhlíkovým práškem proud, je tímto měnícím se odporem modulován.
potřebuje napájení (podle typu od 1 do 10V)
frekvenční rozsah do 4kHz
levný, ale pro svou omezenou přenosovou charakteristiku a chraptivý zvuk se používal hlavně v telefonii
nejrozšířenější pro pódiové ozvučení

## Slide 23: Reproduktory
elektroakustické měniče, které mění elektrický signál na pohyb membrány, která následně svým chvěním rozkmitá vzduch, a tím vzniká zvuk
základní parametry:
  účinnost reproduktoru [dB] – hodnota akustického tlaku v 1m od reproduktoru při příkonu 1 W
  impedance reproduktoru – měla by být vyšší než minimální impedance uvedená u zesilovače; většinou 4, 6, 8, nebo 16Ω
  maximální příkon – pro sluchátka v řádu desítek mW, pro běžné reproduktory v řádech jednotek až desítek W; při překročení hrozí poškození reproduktoru
  směrová charakteristika
  frekvenční charakteristika - závislost akustického tlaku v ose reproduktoru na frekvenci při konstantním budicím napětí
    rezonanční frekvence – nejnižší frekvence, při níž vykazuje impedance reproduktoru maximální hodnotu; pomocí ní je dána dolní mez frekvence reproduktoru; dochází při ní ke značnému zkreslení

## Slide 24: Princip reproduktoru - přímovyzařující
Piezoelektrický reproduktor
(použití pro výškové reproduktory)
 struktura dynamického reproduktoru

## Slide 25: Princip reproduktoru - nepřímovyzařující
Tlakový reproduktor
Pohyb membrány (2) je tlumen tlakovou komůrkou (4), ze které se přenáší akustický tlak do zvukovodu (5) do okolí
Rozdíl plochy membrány a plochy na vstupu zvukovodu => zvýšení akustického tlaku => výrazně vyšší účinnost (až 10ti násobek přímovyzařujících)

## Slide 26: Reproduktory
Širokopásmové – univerzální reproduktory
Častá kombinace několika reproduktorů v rámci
vícepásmových repro soustav
super tweeter - nad 20 000 Hz
vysokotónové (výškové) - 2 000 až 20 000 Hz
středotónové (středopásmové) - 80 – 12 000 Hz
hlubokotónové (basové) - 35 – 5 000 Hz
subwoofer – pod 200 Hz
aktivní reproduktor – obsahuje vlastní zesilovač

## Slide 27: Reproduktory
elektrická výhybka – použití u vícepásmových repro soustav
  Zajišťuje ozdělení signálu výkonového zesilovače obsahující celé akustické spektrum kmitočtů na více signálů s různým spektrem kmitočtů. Cílem je, aby každý z reproduktorů dostal jen tu část akustického pásma, kterou může optimálně vyzářit.
  pasivní – pomocí kondenzátorů a tlumivek
  aktivní – např. pomocí integrovaných obvodů; extra napájené a umístěné v reproduktorové soustavě; často před zesilovačem (součást aktivních rep.)