## Slide 1: Multimediální systémy Formáty videa a záznam obrazu
Multimediální systémy

## Slide 2: Základní termíny
Video
technologie pro nahrávání (zachytávání a zaznamenávání), přehrávání a přenos sekvencí obrazů, resp. pohyblivých obrázků (video sekvence)
označení pro formáty a média pro přenos a ukládání video sekvencí
často se užívá jako zkrácený pojem pro označení video sekvence a video přehrávače
historicky se odvíjí a úzce souvisí s technologií televize, resp. formáty pro televizní vysílání
analogové video formáty
úzce souvisí typem fyzického média
norma PAL vs. NTSC, rozlišení obrazu, zachytávací a přehrávací zařízení, aj.
digitální video formáty
norma PAL vs. NTSC , rozlišení, barevná hloubka, způsob komprese, způsob uložení, kompatibilita, aj.

## Slide 3: Video formáty a velikost obrazu
vývoj rozlišení obrazu v kontextu poměru stran
DAR (Display Aspect Ratio)

## Slide 4: Video formáty a velikost obrazu
SD FULL HD
HD *K

## Slide 5: Analogové formáty
Mechanický záznam na desku

## Slide 6: Analogové formáty
Magnetický analogový záznam
příčný záznam – firma AMPEX
  2” pásek, jedna stopa cca 16 řádků
  pouze magnetické cívky
  nemožnost jednoduchého zastavení obrazu (stopa neobsahuje celý snímek)
  robustní, těžké a veliké stroje
    =>pro profesionální užití

## Slide 7
  šikmý záznam - záznam v šikmých stopách
  tzv. „helical scan“
  magn. pásek svírá s hlavovým bubnem úhel téměř 180°
  umožňuje větší délku záznamové stopy
  Buben s hlavami rotuje vysokou rychlostí, čímž se výrazně zvyšuje relativní záznamová rychlost (vrel)
    rychlost pohybu štěrbiny hlavy vůči rychlosti posuvu pásku
    určuje maximální kmitočet záznamu (u digitálního záznamu bit. hloubku)

## Slide 8: Profesionální studiové formáty s magnetickým páskem
standard C - 1” pásek, rychlost pásku 23,9 cm/s
jedna stopa nese data jednoho celého půlsnímku
U-matic - ¾” pásek, vrel = 8,54 m/s (pásek 9,53 cm/s)
průměr hlavového bubnu 10,1 cm => robustnost, kvalita záznamu
obě cívky v kazetě jsou namotány na stejnou stranu
horizontální rozlišení více 250 bodů
využíváno pro archivaci
Hi-band – verze s vyšší nosnou frekvencí (oproti původní Lo-band) pro zvýšení kvality obrazu

## Slide 9: Profesionální studiové formáty s magnetickým páskem
Betacam SP – SONY 1982, rychlost pásku 10,15 cm/s, max. 90 min.
½” pásek,
oddělené stopy pro jasovou složku a časově komprimované (CTDM) barevné rozdílové složky
značné využití v profesionálním průmyslu až do příchodu digitálních formátů

## Slide 10: Neprofesionální formáty a standardy s magnetickým páskem
VHS (Vertical Helical Scan, Video Home System) – 1976, JVC
počátky vzniku v 50. letech 20. stol – firmy Apmex, Sony, JVC, Toshiba vyvíjí 1 až 4 hlavové recordéry se záznamem na magnetický pásek
Základní vlastnosti
  ½“ pásek, 2,339 cm/s (PAL)
  horizontální rozlišení cca 240 bodů
  režim SP, LP
  až 5hodin pro PAL v SP
VHS HiFi
  zvuk zaznamenáván do šikmých stop => zlepšení kvality
VHS-C
  zmenšená kazeta pro VHS camcordery
  40 min. záznamu

## Slide 11: Neprofesionální formáty a standardy s magnetickým páskem
Rozložení stop u formátu VHS

## Slide 12: Neprofesionální formáty a standardy s magnetickým páskem
S-VHS (Super VHS) - 1987
  horizont. rozlišení až 420 bodů
  s-video konektivita
  ‘přiblížení se’ profesionálním formátům Délka běžných VHS kazet
VHS a S-VHS kazety
Označení kazety | Délka pásku |  | Délka záznamu (PAL) | 
 | m |  | SP | LP
T-60 | 125.6 |  | 84 min (1:24 h) | 168 min (2:48 h)
T-90 | 185.9 |  | 126 min (2:06 h) | 252 min (4:12 h)
T-120 | 247.5 |  | 169 min (2:49 h) | 338 min (5:38 h)
T-160 | 327.7 |  | 225 min (3:45 h) | 450 min (7:30 h)
T-180 | 368.8 |  | 253 min (4:13 h) | 507 min (8:27 h)
T-210 | 433.1 |  | 294 min (4:56 h) | 592 min (9:52 h)
E-120 | 173.7 |  | 120 min (2 h) | 240 min (4 h)
E-180 | 259.4 |  | 180 min (3 h) | 360 min (6 h)
E-240 | 348.1 |  | 240 min (4 h) | 480 min (8 h)
E-300 | 435.1 |  | 300 min (5 h) | 600 min (10 h)

## Slide 13: Neprofesionální formáty a standardy s magnetickým páskem
Betamax – Sony 1975
vznikl o něco dříve než VHS, ale na spotřebitelském trhu byl přebit (hlavně marketingově) standardem VHS
Základní vlastnosti
  ½“ pásek, vrel = 5,832 m/s
  horizontální rozlišení 260 bodů
  215 min
nepoužívá se, byl brzy vytlačen VHS

## Slide 14: Neprofesionální formáty a standardy s magnetickým páskem
Video8 – Sony 1983
8mm široký pásek
úspěšná konkurence VHS-C
oproti VHS-C nekompatibilní s video přehrávači (VHS)
120 min. záznamu
horizontální rozlišení cca 240 bodů
záznam zvuku do šikmých stop

## Slide 15: Neprofesionální formáty a standardy s magnetickým páskem
Hi8 – vylepšený Video8 (obdobně jako S-VHS oproti VHS)
výhody oproti Video8
  kvalitnější pásek
  vylepšení kódování video signálu při záznamu
  vyšší rozlišení - 420 bodů horizontálně

## Slide 16: Analogové formáty - shrnutí

## Slide 17: Digitální formáty
Segmentovaný šikmý záznam na magnetický pásek
jeden půlsnímek je zaznamenán do více stop
při zastavení pásku je třeba digitálního zpracování pro zobrazení daného snímku
kompozitní signál (RGB)
složkový signál
  barevné složky CB a CR jsou oddělené od jasového signálu Y
  používají se vzorkovací formáty obrazového signálu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0, které jsou jedním z určujících faktorů kvality obrazu
    vzork. kmitočet pro 4:4:4 – 13,5 MHz
    vzork. kmitočet pro 4:2:2 a 4:2:0 – 13,5 MHz (Y), 6,75 MHz (CB a CR)
počet bitového toku se redukuje pomocí speciálních metod a algoritmů v časové oblasti (vzorkování a kvantování) a kmitočtové oblasti (kódování)
zvuk ve formátu PCM

## Slide 18: Digitální formáty založené na DV
DV (Digital Video) - 1999
základní formát pro digitální video
komprese intraframe
PAL - 720x576, 4:2:0, snímek na 12 stop NTSC - 720x480, 4:1:1, snímek na 10 stop
8 bitů pro jasovou složku, 8 bitů pro barevné složky
zvuk PCM 2 kanály (48 kHz, 16 bitů) nebo 4 kanály (32 kHz, 12 bitů)
rozhraní Firewire (IEEE 1394) pro real-time přenos obrazu a zvuku, editaci, aj.
komprese 10:1
datový tok 12 Mb/s
Jedna stopa obsahuje:
ITI (Insert and Track Information) – řídící impulzy, zvuková data, obrazová data, pomocná data

## Slide 19: Digitální formáty typu DV
MiniDV (S-size) – formát kazet záznam ve formátu DV
¼” pásek ME, posuv 1,8 cm/s, vr = cca 10 m/s
délka záznamu 60 min. (SP), 90 min. (LP) (případně kazety 80 nebo 120 min)
původně určeno pro poloprofesionální účely
využívané pro DV, DVCAM
Další velikosti kazet
M-size, L-size
komprese a řízení bitového toku

## Slide 20: Digitální formáty typu DV
Digital8 (D8) – Sony 1999
používá formát záznamu DV
využívá stejný formát kazety a pásku jako Hi8, res. Video8 (8mm)
  snaha o vstřícnost k uživatelům již zaběhlých systémů 8mm
max. doba záznamu 60 min. (s extra tenkým páskem 120 min.)
obrazový i zvukový signál zaznamenáván digitálně

## Slide 21: Digitální formáty (SD)
porovnání parametrů Hi8, D8 a DV

## Slide 22: Profesionální digitální formáty odvozené od DV
robustnější provedení pro potřeby profes. využití, vychází z formátu DV
DVCPRO – Panasonic 1995
4:1:1, komprese dat 5:1
širší stopy (18 micrónů)
zvuk pouze v 16-bit PCM
DVCAM
komprese jako DV, komprese dat 5:1
širší stopy (15 micrónů)
rychlejší posuv pásku cca o 50% - 2,8 cm/s
až 184 min. záznamu (kazeta MiniDV 40min.)
DVCPRO 50
4:2:2, komprese dat 5:1
datový tok pro obraz 50 Mb/s
jinak odpovídá formátu DVCPRO
  http://www.itest.cz/videofoto/dvc_pro_50.htm

## Slide 23: Profesionální digitální formáty
D-1 – Sony/Bosch 1986
¾” pásek
složkový záznam nekomprimovaného signálu
kvantizace 8 bitů, vzorkování obrazových složek 4:2:2
datový tok 216 Mb/s
720 × 576 (PAL)
4 zvukové kanály (16-20 bitů, 48 kHz)
D-2 – Ampex 1988
½” pásek
kompozitní signál (digitální kompozit)
datový tok 142 Mb/s
4 zvukové kanály (16-20 bitů, 48 kHz)

## Slide 24: Profesionální digitální formáty
D-5 – Panasonic 1994
½” pásek
složkový záznam nekomprimovaného signálu
kvantizace 10 bitů, vzorkování obrazových složek 4:2:2
datový tok až 360 Mb/s
4:3 nebo 16:9
4 zvukové kanály (20 bitů, 48 kHz)

## Slide 25: Profesionální digitální formáty
Digital Betacam – Sony 1993
½” pásek, vr = cca 19 m/s
kompatibilní s analogovou verzí (přehrávací zařízení)
kvantizace 10 bitů, vzorkování obrazových složek 4:2:2
komprese dat 1,6:1
datový tok videosignálu 125 Mb/s
1 půlsnímek na 6 stopách
4 zvukové kanály (20 bitů, 48 kHz) zakódovány v šikmé stopě
šikmá stopa
  obrazová data, zvuková data, obrazová data
podélná stopa - pro zvuk při rychlém přetáčení
velmi rozšířený pro televizní průmysl

## Slide 26: Profesionální digitální formáty
rozložení stop na pásku u formátu Betacam

## Slide 27: Profesionální digitální formáty pro HD
HD - 1080/25p, 1080/50i, SD - 576/50i pro PAL
D-5 HD – Panasonic 1994
komprese datového toku 4:1
datový tok 258 Mb/s až 323 Mb/s
4 zvukové kanály (24 bitů, 48 kHz)
D6 HDTV VTR (Voodoo Media Recorder)
standard pro nekomprimovaný HDTV
¾” pásek, vr = cca 46 m/s
1 Gb/s
délka záznamu 8/28/64 min. (S kazeta/M kazeta/L kazeta)
snímek v 8 stopách

## Slide 28: Profesionální digitální formáty pro HD

## Slide 29: Profesionální digitální formáty pro HD
D-9 (Digital S) – JVC 1995
rozměry kazety a typ jak VHS, ale o mnoho vyšší kvalita pásku
komprese dat 3,3:1
kvantizace 10 bitů, vzorkování obrazových složek 4:2:2
místo jedné samostatné hlavy je dvojice hlav => snímání 2 stop v jednom čase
datový tok videosignálu 50 Mb/s
varianta D-9 HD umožňuje až 8 kanálů

## Slide 30: Profesionální digitální formáty pro HD odvozené od DV
HDV
HDV 720p
  1280 x 720 progressive, 16:9
HDV 1080i
  1440 x 1080 interlaced, 16:9
  stranový poměr pixelu 1.33:1 (1440 x 1.33 = 1920)
  později zahrnuta i verze 1080p (kompatibilita mezi 1080p a 1080i není u přehrávačů a camcordérů vždy)
H.262/MPEG-2 Part 2
  komprese pomocí MPEG-2 (komprese typu interframe – napříč snímky) => ztrátová komprese
Záznam na miniDV / paměťová média
Canon XL-H1 – první kamera umožňující
HDV 1080p

## Slide 31: Další nemagnetické (nepáskové) záznamové formáty
záznam na optické médium / DVD
  záznamové médium miniDVD (cca 30min záznamu)
  komprese MPEG-2
  záznam na médiu je ve struktuře DVD disku
záznam HDD / paměťové karty
AVCHD (Advanced Video Coding High Definition)
video komprese MPEG-4 AVC/H.264
audio AC-3 / PCM
multiplexováno do MPEG-TS
SD a HD (1080i) verze
kompatibilní s Blu-ray přehrávači

## Slide 32: AVCHD

## Slide 33: XDCAM
používá kompresi pro video DV, MPEG-2 nebo MPEG-4 (podle verze)
audio komprese PCM
záznamový kontejner .MXF
speciální záznamový disk (Professional disc)
  XDCAM nebo XDCAM-HD

## Slide 34: XDCAM
Název formátu | Kontejner | Video kodek | Vzorkování videa | Velikost obrazu | Snímková f. | Video bit rate, Mbit/s | Audio kodek
DVCAM | MXF, DV-AVI | DV | 4:2:0 | 720x576 | 25i, 25p | 25 (CBR) | PCM 4 ch/16 bit/48 kHz
 |  |  | 4:1:1 | 720x480 | 29.97i, 29.97p |  | 
MPEG IMX | MXF | MPEG-2 422P@ML | 4:2:2 | 720x576 | 25i, 25p | 30 (CBR), 40 (CBR), 50(CBR) | PCM 8 ch/16 bit/48 kHz, or 4 ch/24 bit/48 kHz
 |  |  |  | 720x480 | 29.97i, 29.97p, 23.98p |  | 
MPEG HD | MXF, MP4 | MPEG-2 MP@H14/HL | 4:2:0 | 1920x1080 | 29.97i, 25i, 29.97p, 25p, 23.98p | 35 (VBR) | PCM 4 ch/16 bit/48 kHz
 |  |  |  | 1440x1080 | 29.97i, 29.97p, 23.98p, 25p | 18 (VBR), 25 (CBR), 35 (VBR) | 
 |  |  |  | 1280x720 | 59.94p, 29.97p, 23.98p, 50p, 25p | 25 (CBR), 35 (VBR), 19 (CBR)[1] | 
MPEG HD422 | MXF | MPEG-2 422P@HL | 4:2:2 | 1920x1080 | 29.97i, 25i, 29.97p, 25p, 23.98p | 50 (CBR) | PCM 8 ch/16 bit/48 kHz, or 4 ch/24 bit/48 kHz
 |  |  |  | 1280x720 | 59.94p, 50p, 23.98p |  | 
Proxy AV | ? | MPEG-4 Part-2 (ASP) | 4:2:0 | CIF (50i - 352x288) | ? | 1.5 | A-Law 4 ch/8 bit/8 kHz

## Slide 35: Porovnání formátu digitálního videa

## Slide 36: Porovnání formátu digitálního videa

## Slide 37: Anologová a digitální rozhraní
Jaké jsou specifikace a srovnání jednotlivých rozhraní?
SDI
HDMI
iLink / FireWire
SCART
S-Video
RGB
…